Nouvelle méthodologie d’établissement
du bilan énergétique de la France

Jusqu’en 2001, les coefficients d’équivalence énergétique utilisés en France étaient ceux adoptés en 1983 par l’Observatoire de l’Énergie. En session du 14 février 2002, le Conseil d’Orientation de l’Observatoire de l’Énergie a résolu d’adopter, dès la publication du bilan énergétique portant sur 2001, la méthode commune aux organisations internationales concernées (Agence Internationale de l’Énergie, Eurostat,…), d’une part pour le coefficient de conversion de l’électricité, de kWh en tonne d’équivalent pétrole (tep), d’autre part pour les soutes maritimes internationales. S’agissant de ces dernières, le bilan énergétique les exclut à la fois des ressources et des emplois, alors qu’elles étaient auparavant incluses dans la consommation des transports. Pour les coefficients d’équivalence entre unité propre et tep, le tableau ci-après précise les nouveaux coefficients, ceux des énergies autres que l’électricité n’ayant pas été modifiés. Ces coefficients doivent désormais être systématiquement utilisés, notamment dans les publications officielles françaises.

| Énergie | Unité physique | en gigajoules (GJ) (PCI) | en tep (PCI) |
| --- | --- | --- | --- |
| Charbon |  |  |  |
| Houille | 1 t | 26 | 26/42 = 0,619 |
| Coke de houille | 1 t | 28 | 28/42 = 0,667 |
| Agglomérés et briquettes de lignite | 1 t | 32 | 32/42 = 0,762 |
| Lignite et produits de récupération | 1 t | 17 | 17/42 = 0,405 |
| Pétrole brut et produits pétroliers |  |  |  |
| Pétrole brut, gazole/fioul domestique, produits à usages non énergétiques | 1 t | 42 | 1 |
| GPL | 1 t | 46 | 46/42 = 1,095 |
| Essence moteur et carburéacteur | 1 t | 44 | 44/42 = 1,048 |
| Fioul lourd | 1 t | 40 | 40/42 = 0,952 |
| Coke de pétrole | 1 t | 32 | 32/42 = 0,762 |
| Électricité |  |  |  |
| Production d’origine nucléaire | 1 MWh | 3,6 | 0,086/0,33 = 0,260606… |
| Production d’origine géothermique | 1 MWh | 3,6 | 0,086/0,10 = 0,86 |
| Autres types de production, échanges avec l’étranger, consommation | 1 MWh | 3,6 | 3,6/42 = 0,086 |
| Bois | 1 stère | 6,17 | 6,17/42 = 0,147 |
| Gaz naturel et industriel | 1 MWh PCS | 3,24 | 3,24/42 = 0,077 |

Pour mémoire, l’ancienne méthode appliquait strictement « l’équivalent primaire à la production » : quel que soit l’emploi ou l’origine de l’énergie électrique, un coefficient unique était utilisé, égal à 0,222 tep/MWh depuis 1972 (auparavant, il était de 0,4 tec/MWh, soit 0,27 tep/MWh) ; autrement dit, l’électricité était comptabilisée dans les bilans de l’Observatoire de l’énergie, à tous les niveaux (production, échanges avec l’étranger, consommation), avec l’équivalence 0,222 tep/MWh, c’est-à-dire comme la quantité de pétrole qui serait nécessaire pour produire cette énergie électrique dans une centrale thermique classique théorique de rendement égal à 0,086/0,222 = 38,7% (contre 31,9% avant 1972).

Par contre, la nouvelle méthode conduit à distinguer trois cas :

l’électricité produite par une centrale nucléaire est comptabilisée selon la méthode de l’équivalent primaire à la production, avec un rendement théorique de conversion des installations égal à 33% ; le coefficient de substitution est donc 0,086/0,33 = 0,260606… tep/MWh ;

l’électricité produite par une centrale à géothermie est aussi comptabilisée selon la méthode de l’équivalent primaire à la production, mais avec un rendement théorique de conversion des installations égal à 10% ; le coefficient de substitution est donc 0,086/0,10 = 0,86 tep/MWh ;

toutes les autres formes d’électricité (production par une centrale thermique classique, hydraulique, éolienne, marémotrice, photovoltaïque, etc., échanges avec l’étranger, consommation) sont comptabilisées selon la méthode du « contenu énergétique à la consommation », avec le coefficient 0,086 tep/MWh.